## Slide 1: Odvodnja cesta

## Slide 2: Odvodnja cesta
Pouzdana i efikasna odvodnja ceste vrlo je važna za osiguranje stabilnosti donjeg i gornjeg ustroja ceste.
Pojavni oblici vode:
            površinska (oborinska)
            procjedna
            podzemna

## Slide 3: Uređaji i građevine za odvodnju površinske vode

## Slide 4: Odvodni jarci
OBLICI JARAKA
trapezni
segmentni
trokutasti

## Slide 5: Odvodni jarci
ZADAĆA JARAKA:
primiti vodu s kolnika i s pokosa usjeka,
što kraćim putem vodu odvesti sa površine
UVJETI KOJE JARAK MORA ZADOVOLJITI:
u jarku ne smije biti taloženja,
ne smije erodirati površina,
hrapavost obloga kanala mora biti što manja,
poprečni presjek jarka mora odgovarati količini vode koju mora odvesti

## Slide 6: Odvodni jarci
A) TRAPEZNI JARCI
najstariji tip odvodnje ceste,
srednje dubine 40- 60 cm
širine 30- 50 cm,
profil se određuje prema količini vode koju jarak treba primiti,
kosine jarka ovise o vrsti tla (1:n), (1 : 1.5 do 1 : 1)
      Nedostaci:
      opasni pri neželjenom skretanju vozila s kolnika
      rub jarka slabo vidljiv u snježnim prilikama
      potreba za stalnim održavanjem – otklanjanje trave i nanosa

## Slide 7: Odvodni jarci
uzdužni nagib jarka ovisi o terenskim prilikama
može biti jednak uzdužnom nagibu nivelete
kod niskih nasipa jarak se izvodi sa obje strane
kod nasipa na strmijem terenu jarak se izvodi samo na strani padine

## Slide 8: Odvodni jarci
ZAŠTITNI TRAPEZNI JARAK
u jače nagnutom terenu
kada se s padine slijeva veća količina vode
hvata vodu s padine
štiti pokos usjeka od erozije

## Slide 9: Odvodni jarci
u usjecima su uređaji za odvodnju sa obje strane kolnika
povećanje uzdužnog nagiba jarka produbljivanjem dna
pri nedovoljnom nagibu nivelete

## Slide 10: Odvodni jarci
SEGMENTNI (ŽLJEBASTI JARCI)
  kod suvremenih cesta
  dno žljeba mora biti najmanje 30 cm ispod izlaznog dijela tamponskog sloja
Obrada dna žljebastog jarka

## Slide 11: Odvodni jarci
C) TROKUTASTI JARCI
kod suvremenih cesta
povoljniji s obzirom na sigurnost prometa
estetski prihvatljiviji

## Slide 12: Rigoli
koriste se za neposrednu odvodnju uz kolnik
VRSTE RIGOLA
        trokutasti
        segmentni (žljebasti)
        otvoreni,
        podzemni,
        pokriveni.

## Slide 13: Trokutasti rigoli
RIGOL OD BETONA
izrađuje zajedno sa betonskim rubnjakom na licu mjesta
RIGOL OD TARACA
izvodi se polaganjem lomljenog kamena na sloj šljunka sa pijeskom
RIGOL OD KONKRELITA
izvodi se polaganjem lomljenog kamena i gotovih betonskih rubnjaka na sloj svježeg betona
reške se zatvaraju cementnom žbukom

## Slide 14: Žljebasti rigoli
na parkiralištima
uz pješačke i biciklističke staze
između kolnika i razdjelnog pojasa
u parkovima
na pokosima nasipa

## Slide 15: Slivnici

## Slide 16: Drenaže
prihvat i odvodnja podzemne vode
odvodnja tamponskog sloja plitkim drenažama
primjenjuje se kod usjeka i zasjeka
drenažna ispuna mora omogućiti sigurnu odvodnju, ali ne smije zamuljivati drenažne cijevi
ispuna mora djelovati kao filter

## Slide 17: Propusti
objekti za odvodnju kojima se voda propušta kroz trup ceste,
voda može biti iz prirodnog vodotoka ili zaštitnih jaraka i rigola
Prema obliku razlikujemo:
                cijevne
                svođene
                pločaste
                okvirne

## Slide 18: Propusti
Prema materijalu:
      betonski
      armirano betonski
      od prednapregnutog betona
      kameni
      metalni
Prema načinu gradnje:
    izvedeni na trasi
    izvedeni kao montažni
    izvedeni polumontažnim građenjem

## Slide 19: Cijevni propust u nasipu

## Slide 20: Cijevni propust u zasjeku